## Slide 1: 课程名称： « 电路基础 Ⅲ »
提 醒: 请静音所有无线通信工具！
授课班级：选课班级（2021级）
电子信息学院 何贵青
2022/01/11
疫情无情，课堂有情！

## Slide 2: 绪 论
课程简况：
课程地位、研究内容、教学要求
课程特点：
理论严谨、内容丰富、系统性强
课程安排：
理论授课：32
实验学时:（单独安排）

## Slide 3: 主要教材： «电路分析基础»
参考：
«电路基础常见题型
解析及模拟题»

## Slide 4: 如何学好本课程？
抓住三个主要环节
处理好四个基本关系
课堂听课
课后复习
实践操作
教学配合，评教评学
听课与笔记
作业与复习
自学与互学
理论与实践
主讲教师：何贵青 15802991311

## Slide 5: 第一章 电路基本概念
1-1 电路与电路模型
1、电路：
定义：电器元件或设备按一定方式连接而构成的集合。
作用： （1）能量转换：实现电能传送、转换等。
（2）信号处理：实现电信号产生、加工、传输、变换等。

## Slide 6: 2、电路分类：
线 性
非 线 性
时 变
时 不 变
集中参数分布参数
静 态
动 态
激励与响应满足叠加性和齐次性的电路。
电路元件参数不随时间变化。
电路几何尺寸远小于最小工作波长的电路。
含有动态元件的电路。
f(Hz) | 50 | 25k | 500M | 30G
(m) | 6x106 | 12k | 0.6 | 0.01
C=3x108m/s
（定常电路）

## Slide 7: 3、电路模型
实际元件：工厂人为制造的电路元件和设备（如，电阻、电感、电容、晶体管、变压器等各种物理器件……）
模型元件：为了方便对实际电路进行数学描述和分析，把实际元件进行科学抽象，用一些模型代替实际元件（和设备）的外部功能，从而形成模型元件（理想元件）。
R
电路模型：模型元件组成的电路。
电 路 图：电路模型画在一个平面上所形成的图形。
建 模

## Slide 8: 1-2 电路常用基本物理量
1、电流：
定义：
电 流
电 压
方向：
1）实际方向（正方向）：规定为正电荷运动的方向。
2）参考正方向（简称：参考方向）：任意假定的方向。
注意：必须指定电流参考方向，这样电流的正或负值才
有意义。
带电质点的
定向运动

## Slide 9: 3、电压与电流的关联参考方向：
2、电压：
定义：
方向：1）实际方向（正方向）：规定为从高电位指向低电位。
2）参考正方向（参考方向）：任意假定的方向。
注意：必须指定电压参考方向，这样电压的正值或负值
才有意义。
+ u(t) -
- u(t) +
电流参考方向是从电压参考正极流入，负极流出，称电压与电流参考方向关联。
i(t)
i(t)
电场力把单位正电
荷从一点移向另一点
所做的功

## Slide 10
注 意：
1、求解电路时，所用到的电压和电流向量，必须在电路图中标注它们的参考方向；
2、电压和电流的参考方向可以分别任意假定；
3、习惯上，恒定的电压、电流分别使用符号 表示，随时间变化的则分别用 表示；
4、课程后续出现的电压、电流的方向，若无特别说明，都指参考方向。

## Slide 11: 4、功率： 定义：
计算:
(1) 电压与电流采用关联参考方向：
p(t)=u(t)i(t) —— 支路吸收功率
(2) 电压与电流采用非关联参考方向： p(t)=u(t)i(t) —— 支路发出功率
+ u(t) -
i(t)
- u(t) +
i(t)
电场力在单位时间内所作的功
计算单位:
电压(伏特,V), 电流(安培,A), 功率(瓦特,W)
思考：求元件吸收的功率？
（1）u、i关联，P=u(t)i(t)。
（2）u、i非关联，P=-u(t)i(t)。

## Slide 12: 1-3 电路常用元件
电路元件分类
从能量特性方面可分
{
无源元件：w(t)>0
有源元件：w(t)<0
从外部端钮数量可分
{
二端元件：具有两个引出端
多端元件：具有两个以上引出端
两种主要的分类方式
从外界吸收能量
对外提供能量
电阻,电感,电容,二极管……
三极管，集成芯片……

## Slide 13: 一、电阻元件 （无源二端元件）
2、定义：
伏安关系可用u-i平面过坐标原点的曲线来描述的二端元件。
i / A
u / V
0
i
+ u -
i / A
u / V
0
电阻元件作用：电能转换为热能
1、表示：
电压与电流之间的关系u=f(i)或i=g(u)，称为伏安关系；伏安关系曲线如下图所示。

## Slide 14: 2、分类：
线性电阻：
非线性电阻：
i
+ u -
i
+ u -
R
伏安关系为直线，即，u-i平面过坐标原点的直线。
伏安关系为非直线，即，u-i平面过坐标原点的非直线。
1、电阻元件；
2、线性电阻的伏安曲线的斜率；
3、电阻器的电阻值。
无标称电阻值

## Slide 15: 从元件参数是否随时间变化的角度可分为：
u / V
i / A
0
伏安关系随时间变动，即，伏安关系为u-i平面过坐标原点的一族曲线。
时不变电阻：
时变电阻：
伏安关系不随时间变动，即，伏安关系为u-i平面过坐标原点的一条曲线。 （定常电阻)
思考：“线性时不变电阻”的伏安关系？
u-i平面过坐标原点的一条直线

## Slide 16: 3、线性时不变电阻的特点：
1）伏安关系为u-i平面过坐标原点的一条直线，斜率为R(电阻值)。
2）端电压与通过的电流符合欧姆定律，即： u=Ri 或 U=RI（注意：电流、电压为关联参考方向；若为非关联参考方向，则， u=-Ri 或 U=-RI ）
3）具有双向性: 伏安特性对原点对称
4）耗能元件: p=ui=Ri2=u2/R>0
5）无记忆元件：u(t)=Ri(t)
电路符号：
R为电阻值，
单位：Ω（欧姆）
特点：
从外部吸收功率（吸收能量），即，电阻元件始终消耗能量
t时刻的电压u，
只与t时刻的电流i有关系，
与t时刻之前的电流没有关系。

## Slide 17: 4、线性时不变电导：
1）伏安关系为i - u平面过坐标原点的一条直线，斜率为G。
2）通过的电流与端电压符合欧姆定律，即： i = uG 或 I= UG （注意：电流、电压为关联参考方向）
3）具有双向性: 伏安特性对原点对称
4）耗能元件: p=ui=i2 /G =u2G>0
5）无记忆元件：i(t)= u(t)G
电路符号：
G为电导值，
单位：S（西门子）
特点（完全同于电阻）

## Slide 18
二、线性时不变电感元件：
2、定义：
韦安特性为-i平面一条过原点直线的二端元件。
1、表示：
+
u(t)
-
i(t)
L
1、电感元件；
2、线性电感的韦安曲线的斜率；
3、电感器的电感值。
电路
符号

## Slide 19: 3、特性：
2）伏安特性：
1）韦安特性：(t)=Li(t)
u、i参考方向关联
动态元件
伏安关系为微积分方程
变化的电流 i(t) 才能产生感应电压u(t)
电流必须是动态变化的，否则电感器失去意义

## Slide 20: 3、特性（续）
3）记忆元件：
由：
意义：电感在t 时刻电流不仅与t 时刻电压有关，且与t 时刻之前的电压有关，因此它是记忆元件，即，以电流的形式把电压记忆起来。
i=/L
，得：
从电流表达式进行分析……

## Slide 21: 3、特性（续）
所以：
说 明：
电流增大时，电感储存的磁场能量增加，吸收能量；
电流减小时，电感储存能量减小，此时电感释放能量，
但不会释放出比吸收的能量更多的能量；
因此，它是无源元件，也是储能元件。
因为：
4）无源元件、储能元件：
假设电感电流从 0 变化到 i
从磁场能量进行分析……

## Slide 22: 三、线性时不变电容元件
2、定义：库伏特性为q-u平面一条过原点直线的二端元件。
1、表示：
+
q(t)
-
q(t)=Cu(t)
i(t)=dq(t)/dt=Cdu(t)/dt
电路
符号
1、电容元件；
2、线性电容的库伏曲线的斜率；
3、电容器的电容值。

## Slide 23: 3、特性：
2）伏安特性：
1）库伏特性： q(t)=Cu(t)
（u、i参考方向关联）
动态元件
伏安关系为微分方程
变化的电压 u(t) 才能产生电流i(t)
电压必须是动态变化的，否则电容器失去意义

## Slide 24: 3、特性（续）
由：
意义：电容在t 时刻电压不仅与t 时刻电流有关，且与t 时刻之前的电流有关，因此它是记忆元件，即，以电压的形式把电流记忆起来。
u=q/C
，得：
3）记忆元件：
从电压表达式进行分析……

## Slide 25: 3、特性（续）
所以：
说 明：
充电时电压增大，电容储存的能量增加，吸收能量；
放电时电压减小，电容储存能量减小，此时电容释放能量。
但不会释放出比吸收的能量多的能量；
因此，它是无源元件，也是储能元件。
因为：
假设电压电流从 0 增加到 u
4）无源元件、储能元件：
从电场能量进行分析……

## Slide 26: 四、理想电压源元件 （有源二端元件）
1、定义：
能独立向外电路提供恒定电压的
二端元件。
2、符号表示
3、伏安关系：
平行于i轴的一条直线。
+ Us -
4、特点： 恒压不恒流
Us
i ( A)
u(V)
0
i
+
u -
（端电压 u 是恒定值、与i无关，电流 i 由外电路确定）。
R
R() | 2 | 5 | 10 | 20
i(A) | 5 | 2 | 1 | 0.5
u(v) | 10 | 10 | 10 | 10
Us=10v
1、US为电压源电压的大小，+、-
表示方向；
2、u、i为假设的端口电压和端口
电流；
3、在图示参考方向下，有：u=US 。
“过原点”表示“无源元件”，如，电阻的伏安曲线、电感的韦安曲线、电容的库伏曲线。

## Slide 27: 五、理想电流源元件 （有源二端元件）
1、定义： 能独立向外电路提供恒定电流的二端元件。
2、符号表示
3、伏安关系：
平行于u轴的一条直线。
Is
4、特点： 恒流不恒压
Is
u( v)
i(A)
0
i
+
u -
R
（电流i是恒定值、与u无关，端电压u由外电路确定）。
Is=2A
R() | 2 | 5 | 10 | 20
i(A) | 2 | 2 | 2 | 2
u(v) | 4 | 10 | 20 | 40
1、IS为电流源电流的大小，箭头
表示方向；
2、u、i为假设的端口电压和端口
电流；
3、在图示参考方向下，有 i= IS 。

## Slide 28: 六、受控源元件 （有源多端元件）
1、定义：依靠其它支路的电流或电压向外电路提供恒定电流或电压的元件。
2、电路结构特征：具有两条支路
电流源或电压源所在支路 —— 受控支路
控制电流或电压所在支路 —— 控制支路
线 性
非线性
时 变
时不变
3、分类：
受控支路
控制支路

## Slide 29: 4、线性时不变受控源电路模型：
（1） 电压控制电压源
（2） 电压控制电流源
U1
gU1
Voltage Controlled Voltage Source
U1
U1
+
_
+
_
（VCVS)
+
_
（VCCS)
Voltage Controlled Current Source
I2 =不定值(由外电路约束)
U2= U1
U2 =不定值(由外电路约束)
I2= gU1
例:电子三极管
例:场效应管
+
U2 _
I2
+
U2 _
I2

## Slide 30
（3） 电流控制电压源
（4） 电流控制电流源
I1
I1
I1
I1
Current Controlled Voltage Source
（CCVS)
I2
+
_
+
U1
-
+
U2 _
+
U1
-
I2
（CCCS)
Current Controlled Current Source
I2 =不定值(由外电路约束)
U2= I1
U2 =不定值(由外电路约束)
I2=  I1
例:直流发电机
例:晶体三极管
+
U2 _

## Slide 31: 5、线性时不变受控源特点：
（1） 非独立的电源：不能独立向外电路提供能量。
（2） 具有两重性：电源性、电阻性。
注意：
独立电源在电路中可以独立地起“激励”作用，是实际电路电能或电信号的“源泉”。
受控源是描述电子器件中某一支路对另一支路控制作用的理想模型，本身不直接起“激励”作用。
1、独立：理想电流源、理想电压源；
2、非独立：受控于其它支路（控制支路），控制量为电流或电压
能够向外电路提供能量，属于有源元件。
消耗能量，
属于无源元件。

## Slide 32
电路及电路模型：
电路及其作用、分类、理想元件、理想电路模型
本章要点：
3 电路常用元件
无源元件（电阻、电感、电容）；
有源元件（理想电压源、理想电流源）；
受控源（VCCS、CCCS、VCVS、VCVS)（了解即可）
电路分析基本变量
定义、大小、单位、电流与电压的方向(关联参考方向)

## Slide 33
导学复习：典型例题与强化练习

## Slide 34
例1：
1-1 图示电路。
（1）若i=2A，u=5V,求该元件吸收的功率；
（2）若i=5A，u=-10V,求该元件发出的功率；
（3）若u=5V，该支路发出的功率P=10W，求电流i的值。
解：

## Slide 35
例2： 图(a)电感元件，L=2H,电流的波形如图(b)所示。（1）求电压和电感吸收的功率，并画出其曲线；（2）求t=1.5s时的功率值和磁场能量。

## Slide 36
例3： 图（a)电容元件。电压如图(b)示，（1）求电流i(t),吸收的功率p(t),画出曲线。（2)t=1s时吸收的功率及电场能量。